Los micrófonos: Tipos según su transductor

MICRÓFONO DINÁMICO (de bobina móvil, moving coil), 40-16.000 hertzios · Muy robusto. Poco sensible al manejo. Relativamente barato. · Aplicaciones: soportes de caña, jirafa pequeña, mesas o suspendido en exteriores. · Es útil para obtener una calidad de sonido menos crítica o de una fuente cercana y alta. Ampliamente utilizado como micrófono de uso diario, "de batalla". · Unidireccional en frecuencias altas / adireccional en frecuencias bajas. · Funcionamiento: las variaciones de presión de la onda sonora hacen vibrar el diafragma acoplado a la bobina; ésta se mueve en un campo magnético y genera corrientes de audio.

MICRÓFONO DE CONDENSADOR (electrostático), 20-18.000Hz · Excelente respuesta transitoria. · Captación sensible de sonido móvil o estático, algo distante. · Aplicaciones: jirafa, pedestal, jirafa pequeña, suspendido. · Desventajas: son grandes y muy sensibles (pueden generar distorsiones por sobrecarga si la fuente es muy alta), necesita suministro de tensión para polarización contínua de las placas, de un valor comprendido entre 9 y 48 Volts y una resistencia alta; tienen alta impedancia, por lo que se debe usar un preamplificador para reducir impedancia y amplificar señal. Se pueden usar cables muy largos sin captar interferencia. El diafragma es de metal o plástico bañado en oro.

Funcionamiento: Consisten en un condensador plano formado por 2 placas conductoras, separadas por una distancia muy pequeña, el dieléctrico es el aire entre ellas, están basados en un principio electrostático. Una placa es fija y la otra móvil, esta última recibe las ondas sonoras, la variación de la corriente por capacidad variable genera la señal de audio. Tiene un diafragma más delgado y liviano que el micrófono dinámico, por lo que tiene una respuesta rápida, clara, detallada calidad sonora, útil para instrumentos o platillos, registra el rasgueo de guitarra o el “ting” de la baqueta sobre el platillo.

CÁPSULA ELECTRET · Buena calidad de captación. · Uso: micrófono personal oculto. · Funcionamiento: tiene un diafragma laminar plástico con carga electrostática permanente (no voltaje de polarización). Lleva incorporado un pequeño amplificador a batería. · El rendimiento baja con el uso: pérdida de altas frecuencias, reducción de sensibilidad, aumento de ruidos de fondo. ·

Micrófono PZM (pressure-zone microphone): es una cápsula Electret de bajo perfil con esquema de captación semicardioide o hemisférico. Poco ostensible, gran robustez. Fijo a suelo, mesa, pared. Gran sensibilidad, alta calidad rendimiento, aislamiento de ruidos extraños o sobrecargas. Puede destacar ruidos reflejados por el entorno.

MICRÓFONO DE CINTA (de velocidad o gradiente de presión), 30-18.000Hz · Útil para tomas de sonido estático. Sobre pedestal o colgado. · Excelente respuesta transitoria. Mejor calidad de audio. · Respuesta en frecuencia muy uniforme. · Ligera pérdida de agudos si la captación es oblicua a la cinta. · Respuesta direccional en forma de 8. También puede ser unidireccional (asimétrica) con el diseño adecuado. · No es robusto, ni tampoco compacto. No es apropiado para usar con jirafa o para manejo manual. Sensible al viento. Produce sobrecargas si los sonidos son cercanos o altos. · Funcionamiento: una cinta metálica ligeramente plegada que se mueve entre los polos de un imán; las diferencias de presión del aire en las caras, provocan que la cinta se mueva; las corrientes eléctricas inducidas generan la señal de audio.

MICRÓFONO DE CRISTAL · Barato, sensible, pequeño. · Frágil, calidad de sonido restringida. · No recomendable para aplicaciones exigentes. · Funcionamiento: el sonido actúa sobre un diafragma conectado a una pequeña placa de cristal de doble cara; por efecto piezoeléctrico se producen variaciones de tensión que generan la señal de audio.

- PHANTOM POWER (Fuente Fantasma) : Los micrófonos electrocondensados necesitan una fuente de voltaje DC para el pre-amp y para la corriente de polarización.

El poder que es entregado al micrófono viaja en los mismos cables de señal de audio, este poder esta ahí cuando se necesita y parece desaparecer cuando ya no se requiere. El regreso del camino a la fuente de poder es vía malla del micro. Este método de phantom power en algunas ocasiones se le llama multiplex powering, término utilizado en el standard DIN (DIN 45596).

- PHANTOM POWER MAESTRO : Vía pares múltiples de resistores de precisión, el voltaje de la fuente phantom es ruteado a cada línea de micrófono. Muchas consolas tienen un switch on/off  en cada entrada, así el voltaje se quita de las líneas que no lo requieran.

Los patrones polares

El patrón polar de un micrófono refleja la sensibilidad con que es capaz de captar un sonido según el ángulo con que le incida este. El patrón polar nos da la información necesaria para saber de qué forma se va a comportar el micrófono con los sonidos, dependiendo de donde le vengan éstos. Los patrones polares se pueden dividir básicamente en tres; el omnidireccional, el bidireccional y el unidireccional.

· El micrófono unidireccional se puede clasificar como aquel que tiene una mayor sensibilidad a los sonidos que el vienen de frente a la cápsula con un ángulo relativamente amplio. Este tipo de patrón polar se puede subdividir en tres: el cardioide, el supercadioide y el hipercardioide. Cada uno de ellos va presentando un patrón polar cada vez más estrecho y por tanto se van haciendo mas insensibles a los sonidos que les llegan desde la parte posterior así como del lateral. Shotgun, de Línea o Rifle: muy utilizado en cine y TV.

· En el caso del patrón polar omnidireccional, tal y como su nombre indica, este recibe prácticamente con la misma sensibilidad cualquier sonido independientemente del punto donde proceda el mismo, su patrón es por tanto circular.

· El bidireccional presenta una gran sensibilidad en el frente, con un ángulo amplio, y una imagen simétrica en la parte posterior, o sea que es menos sensible el sonido que le llega desde los laterales y más sensible a los que le llegan desde el frente y la parte posterior.     Un factor importante es que el micrófono, con un patrón polar determinado, lo mantenga los más igualado posible en todas las frecuencias, dado que si no se presentan coloraciones en el sonido debido al acercamiento o separación desde o hacia la fuente sonora. Si tenemos unos patrones polares uniformes para diferentes frecuencias, sabremos que la respuesta en frecuencia del micrófono no variará en exceso según los ángulos de incidencia del sonido.

Usos específicos de los patrones polares

Omnidireccionales - Captación del sonido en todas las direcciones. - Captación de reverberaciones en locales, cámaras etc. - Exclusión máxima del ruido mecánico generado por viento, etc. - Respuesta amplia en las frecuencias más bajas, sobre todo con micrófonos de condensador.

Direccionales (cardioides, supercardioides e hipercardioides) - Rechazar al máximo la acústica que tenga el recinto donde se realiza la toma. - Rechazar el ruido de fondo. - Utilizar técnicas especiales de grabación con parejas de micrófonos (el llamado "estéreo coincidente") - Captacion de sonidos lejanos.

CARACTERISTICAS DE LOS MICROFONOS

- SENSIBILIDAD : Expresa la habilidad del micrófono para convertir la presión sonora en voltaje. Viene determinada por la tensión de salida de la cápsula microfónica cuando sobre la membrana actúa una presión de 1 Dina/cm2   (equivalente al microbar). -10 dB = mas sensibilidad, -50 dB = MENOS SENSIBILIDAD.

- DIRECTIVIDAD : Parámetro importante porque define el campo de acción de un micrófono, además de clasificarlo en un grupo o tipo específico. La directividad da una idea de su comportamiento según el ángulo de incidencia de la señal sonora y se representa por patrones polares. La directividad depende de la frecuencia, por lo que las gráficas se obtienen introduciendo señales de diferentes frecuencias, las mas comunes son : 125, 250, 500 Hz, 1, 2, 5 y 10 KHz. En este concepto influye en gran manera la constitución mecánica de la cápsula microfónica, en otras palabras, el diseño de la misma.

- IMPEDANCIA (Z) : Oposición al flujo de corriente en AC, la resistencia y la impedancia se miden en OHMS (().

En los micrófonos la impedancia se refiere a la capacidad que tiene el micrófono de entregar voltaje a la entrada del equipo al que está conectado y depende de la técnica de construcción del micrófono. Este parámetro es fundamental para conectar correctamente el micrófono a un preamp.

Los micrófonos se dividen en 2 clases básicas : Hi-Z (ALTA IMPEDANCIA) Y Low-Z (BAJA IMPEDANCIA). Los micrófonos de uso profesional son de baja Z.

Los micrófonos de baja Z se usan en sonorización y grabación, ya que son menos susceptibles a ruidos extraños en la línea. Por el contrario, los de alta Z y pastillas de guitarra, bajo, etc, requieren un transformador o amplificador cuando van a ser usados en entradas de baja Z y/o  cables de micrófono largos. El punto importante es conocer la fuente de impedancia del micrófono para que la conexión sea apropiada y de esta manera se logre el máximo rendimiento del mismo.

- NIVEL DE RUIDO EQUIVALENTE : El ruido es un parámetro inherente a toda fuente de señal y se debe a muchísimas causas : la calidad de los componentes de un micrófono, las limitaciones de su diseño, etc. Lo mas importante en la evaluación del ruido es el nivel de repercusión del mismo sobre la relación señal-ruido a la entrada del preamplificador. A veces, según el valor de tensión debida al ruido ambiental, podemos despreciar el ruido propio, por lo que la relación señal-ruido dependerá casi exclusivamente de este ruido de fondo, sin embargo, en las aplicaciones para audio digital, la relación señal-ruido es muy alta, por lo que hay que revisar las características del ruido. Este valor viene dado en dB.

- DISTORSION : En sistemas de sonido, a menudo es causada por sobrecarga en los micrófonos. De hecho es muy raro que el micrófono sea el que presente distorsión, siempre y cuando la elección del mismo sea la adecuada. Un buen micrófono profesional soporta 140 dBSPL o más sin sobrecarga. El punto de sobrecarga de un micrófono es muy importante en algunas aplicaciones de sonorización. Mientras el nivel de pico en un micrófono para cantante de rock esta a 130 dBSPL o un poco mas, los niveles de pico encontrados en el microfoneo cercano a una batería pueden fácilmente rebasar los 140 dBSPL, en este caso sería recomendable un micrófono con un punto de sobrecarga de 150 dBSPL. En los micrófonos condensados, el punto de sobrecarga se reduce si en la batería (pila) o phantom power el voltaje es bajo. Si en el tipo de micrófonos alimentados por baterías hay distorsión sin ninguna razón aparente, se recomienda reemplazar la batería. Si en los micrófonos condensados se presenta distorsión a altos niveles de sonido, es debido a una saturación en el circuito preamplificador, en este caso se implementa un switch para atenuar la salida en 10 o 20 dB, a este switch se le llama PAD ; la desventaja del switch es que al usarlo el ruido inherente del micrófono (ruido percibido por el micro, ligado íntimamente a la señal), aumenta considerablemente.

- RESPUESTA TRANSIENTE : Medida de la habilidad de los micrófonos para transformar en forma bien definida los ataques de algunos instrumentos o fuentes de sonido y las señales pico. La principal limitación de la respuesta transiente es la masa del diafragma, es decir la velocidad de respuesta del mismo, los micrófonos condensados y de listón exhiben una mejor respuesta que los mejores micrófonos dinámicos. Esta respuesta no es tan importante en reproducción de voces, pero puede ser de gran importancia en fuentes percusivas, piano e instrumentos de cuerda. La transiente natural de las fuentes, es parte integral de la personalidad musical, del mismo modo que la habilidad de los micrófonos para reproducir transientes exactas; el uso de un micrófono de cinta o condensador es la mejor opción.

- CAJAS DIRECTAS : Supongamos que queremos conectar una guitarra eléctrica o un bajo eléctrico directamente a la entrada de una consola, la impedancia de entrada de la consola es, digamos de 3 K( (que es buena para micrófonos de baja y media impedancia), esto representa una gran carga para la circuitería de la pastilla de la guitarra, que requiere de una impedancia de por lo menos 500 K(. Además, la salida del instrumento es desbalanceada y será muy susceptible al ruido; la solución a este caso es usar una caja directa, diseñada para derivar la señal de un instrumento directamente a su salida (antes del amplificador del mismo). La caja directa consiste en un transformador especialmente diseñado, presenta una entrada de HIGH Z de un instrumento desbalanceado y provee una salida de LOW Z a la entrada de la consola; también tiene un switch de tierra que rompe la conexión entre la señal de tierra de la consola y la del instrumento, este switch se deja abierto para evitar loops de tierra, mientras que la guitarra esta también conectada a un amplificador o preamplificador.

- FEEDBACK (RETROALIMENTACION, ACOPLE) : El efecto producido cuando un micrófono capta el sonido de los monitores (por ser los mas cercanos a los micrófonos) y lo envía de nuevo al sistema de amplificación, produciendo así un loop (entre micrófono y monitor).

RESPUESTA EN FRECUENCIAS: Es la curva que nos indica la sensibilidad de ese micrófono en relación a la frecuencia. Un micrófono debe responder al márgen de frecuencia adecuado a la aplicación a la que será sometido. La gráfica de frecuencia del micrófono por lo regular es plana en la zona central, con cierta caída en los extremos de la banda y posiblemente algún pico de resonancia. La respuesta depende del ángulo de incidencia de la señal sobre la membrana, por lo que se da para incidencia 0°. En algunas gráficas se da además la respuesta para otros ángulos; existen micrófonos en los que puede variarse la curva de respuesta en frecuencia, disminuyendo la salida en la zona de bajas frecuencias mediante la conmutación de una red de filtros que incorporan. Esto resulta particularmente interesante para corregir el aumento de respuesta en la zona de baja frecuencia cuando se habla demasiado cerca de los mismos.

TECNICAS DE MICROFONEO

- MICROFONEO STEREO : Consiste en usar 2 micrófonos. Multimicrofoneo, usando un micrófono para cada fuente de sonido o grupo de fuentes en un ensamble. Con el microfoneo stereo, si la grabación que se va a realizar en el estudio o en una sala de conciertos es de una orquesta o una banda, lo que se busca es reproducir la experiencia aural que la audiencia recibe en conciertos en vivo. Las técnicas de microfoneo estereo son muchas, pero todas tienen 2 metas : 1) Asegurar  que  cada  instrumento  sea  reproducido con el mismo ambiente sonoro en el que fue grabado y 2) Reproducir la reverb en estereo como si fuese escuchado desde un lugar en particular, una butaca en el centro de la sala, en el frente o atrás de la sala, o desde el podium. Una condición que se debe tomar en cuenta para un buen microfoneo stereo, es que la acústica del lugar debe ser excelente (la proporción optima entre el sonido directo e indirecto en relación al tipo de música que va a ser tocada y la posición stereo de la audiencia).

En la grabación estereo, son generalmente emplazados dos micrófonos direccionales al frente de un ensamble. Si los micrófonos son usados cerca uno del otro o separados, hay dos condiciones que deben ser evitadas en una grabación : 1) Grabar con un ángulo entre micrófonos muy cerrado o 2) Con un ángulo muy abierto.

Si el ángulo es cerrado, el sonido se concentra hacia el centro (entre las 2 bocinas) y la imagen stereo carece de abertura. Si el ángulo es muy abierto, el sonido se concentra en L y R con poco o nada de sonido proveniente desde el centro, esta condición es conocida como “cavidad en el centro”. Hay varias formas de usar micrófonos en stereo, estas caen en 2 categorías : 1) coincidente y 2) espaciado.

TECNICAS DE MICROFONEO COINCIDENTE

Se usan 2 micrófonos coincidentes en un eje vertical con los diafragmas uno sobre otro, estos son usualmente direccionales y dirigidos a la derecha e izquierda del ensamble.

- MICROFONEO X-Y : Esta técnica a su vez puede ser coincidente o espaciado. Se usan micrófonos cardioides y en todos los emplazamientos de micrófonos coincidentes, el ángulo de los diafragmas es crítico para un buen balance estereo. Se prueba con 4 ángulos : 90°, 120°, 135°, y 180°, y el resultado para cada uno de ellos sería :

* 1) A 90° el resultado es aceptable para un solo instrumento incluyendo la voz, debido a la extensión sumamente estrecha de la fuente sonora; es un ángulo demasiado estrecho para grabar música. Aunque tuviésemos un ensamble no muy amplio, usar un ángulo de 90° lo haría aun menos amplio, inclusive la reverberación tendría un efecto de provenir del centro. Si se usa este ángulo en un ensamble, para tener el efecto deseado es bueno colocar el ensamble en semicírculo.

* 2) A 120° la extensión, el emplazamiento de las fuentes sonoras y la reverberación son mas uniformes.

* 3) A 135° el sonido es todavía mas uniforme, pero el espacio del ensamble es extenso.

* 4) A 180° es buena alternativa para ampliar la captación y lograr una cobertura stereo adecuada. Sin embargo, la información del centro esta 90° off-axis dando un sonido débil  y sin vida en la mitad del ensamble y agregando reverberación en L y R .

- STEREOSONIC O BLUMLEIN : Consiste en utilizar dos micrófonos bidireccionales a 90° uno del otro. Esta técnica da un sentido exacto del espacio entre las fuentes sonoras, buena localización y reverberación uniforme en el campo stereo. Otra ventaja de esta técnica de microfoneo es la ausencia de desfases en la salida de ambos micrófonos cuando se mezclan para producir un señal  mono. Mezclar dos micrófonos cardioides en 180° podría causar cancelaciones de fase en mono.

- M-S (MIDDLE-SIDE) : Se usa un micrófono cardioide para captar el sonido directo proveniente del frente y uno bidireccional  para captar el sonido proveniente de los lados y el sonido directo. Las salidas son combinadas en un transformador matriz, el cardioide es la suma de las señales y el bidireccional es la diferencia de la señal. Con esto es posible controlar el ancho de captación del patrón bidireccional relativo al patrón cardioide, y así poder controlar los niveles relativos de ambos micrófonos. Esta técnica logra una notable imagen stereo. La perspectiva izquierdo-derecho y adelante-atrás es exacta, abierta y realista.

- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MICROFONEO COINCIDENTE : Ventajas : La exactitud con que el sonido es producido, la reverberación es muy uniforme a través de la imagen estereo, pero esta ventaja depende del posicionamiento preciso del micrófono en relación al ambiente acústico, difícil de lograr. Además, cuando estas condiciones son logradas, el microfoneo coincidente tiende a reproducir el sonido con falta de color profundo y espacioso, dando un matiz parecido a la técnica de microfoneo espaciado. Por esto el microfoneo coincidente no es muy utilizado.

TECNICAS DE MICROFONEO ESPACIADO

Los micrófonos usados para grabación estereo son usualmente utilizados horizontalmente, uno de ellos es cruzado o puesto en paralelo con respecto al otro, con una separación desde unas pulgadas hasta varios pies. Los micrófonos son direccionales. Las técnicas mas usadas son x-y cruzado y x-y espaciado, conocidos como ORTF, NOS.

- MULTIMICROFONEO : En esta técnica se ocupa un micrófono en prácticamente cada fuente sonora o en grupos de fuentes en un ensamble; las funciones naturales del microfoneo estereo como son la reverberación, la posición espacial y la combinación de sonidos se pierden en esta técnica, por lo que se arreglan o retocan en la sesión de MIX-DOWN. Es posible que durante la grabación sean aplicados en algunos instrumentos la posición y la combinación de sonidos. El multimicrofoneo es complicado y de gusto personal y muy extrañamente los ingenieros concuerdan en la selección y uso de micrófonos. El hecho de escoger y colocar microfonos es un arte y el ingeniero en audio es un artista que a través del sonido crea un retrato utilizando en ello diferentes técnicas que proporcionan textura y color por medio de los micrófonos.

- PARAMETROS A CUIDAR CON MULTIMICROFONEO : 1) Tomar  en cuenta el color que proporciona el micrófono off-axis, así como el efecto de proximidad. 2) Evitar saturación con el atenuador (PAD) en la línea del micrófono o en el caso de los micrófonos condensados con el pad que tienen integrado. 3) Proteger el micrófono de viento y vibración. 4) Tener mucho cuidado con el uso de gobos, es mejor tratar de seleccionar un buen micrófono. 5) Asegurarse que los cables del micrófono estén blindados, balanceados y soldados. 6) Evitar la existencia de desfases. 7) Usar preferentemente un solo micrófono que haga un buen trabajo en lugar de usar varios que lo arruinarían. 8) No usar ecualizacion (en lo posible) como sustituto de una mala selección de micrófonos o de un mal uso; es mejor ser cuidadoso escogiéndolos.