SOPORTES ANALOGICOS:

CINTAS DE CARRETE ABIERTO:

*1/4 pulg. - 1/8 pulg -> Cassetes y minigrabadoras de carrete.

*1/2 pulg. - 1 pulg - 2 pulg. -> Grabación Multipistas

PELÍCULAS:  *16 mm

*17,5 mm

*35 mm

GRABACIÓN EN CASSETTES:

Ancho: 3,8 mm.

*Tipos: Normal - Cromo - Ferro-cromo - Metal

Respuesta de frecuencia:             40 Hz a 12.500 Hz

Rango Dinámico:                         40 dB

Distorsión a nivel máximo:         5%

Variación de la velocidad:           1,5%

Oscilación de la velocidad:          0,2%

Diafonía entre canales:                estereo 20 dB mono 50 dB

| Tipo | Duración ambos sentidos | Longitud | Espesor |
| --- | --- | --- | --- |
| C-30 | 30 minutos | 45 m | 18 Um |
| C-60 | 60 minutos | 90 m | 18 Um |
| C-90 | 90 minutos | 135 m | 12 Um |
| C-120 | 120 minutos | 180 m | 9 Um |

GRABACIÓN SONORA EN VIDEOTAPES:

*- Ancho de pista de audio aún menor que el cassette doméstico

*- Respuesta de frecuencias agudas limitadas

*- Distorsión en frecuencias bajas

*- Respuesta señal-ruido pobre

FORMATO C:

*- Ligero detrimento de la relación señal-ruido de la respuesta de frecuencias y del techo para los agudos

*- Sonido estereo y un tercer canal para grabar el código de sincronización SMPTE

U-MATIC ¾:

*- Formato ideal para pequeñas productoras

*- Dos pistas de audio independientes  que permiten, cada una, grabar en estereo, en dos idiomas, y agregar otros sonidos a la pista original mediante el modo de inserción.

*- La respuesta de frecuencias va de 50 a 10 Khz con 3 dB de tolerancia

*- La relación señal-ruido de 50 dB puede mejorar a 72 dB con el uso del Dolby

*- Poca distorsión

SISTEMAS DOMESTICOS (para off-line):

BETA:

Beta I y II:

*- Relación señal-ruido entre 36 y 48 dB con pérdidas de hasta 10 dB a 7 Khz para Beta III

Beta HI-FI:

*- Relación señal-ruido de hasta 80 dB

*- Baja distorsión

*-Respuesta hasta de 20 Khz

VHS:

*- El uso del sistema Dolby puede mejorar la relación señal-ruido de 48 a 54 dB

*- El VHS HD (High Definition) tiene parámetros muy similares al Beta HI-FI

GRABACIÓN EN DIGITAL:

DAT:

Cabezas Rotatorias

2 Canales

Velocidades : SP -LP

| Cassete | SP | LP |
| --- | --- | --- |
| DT-120 | 2 hr. | 4 hr. |
| DT-90 | 1,30 hr. | 3 hr. |
| DT-60 | 1 hr. | 2 hr. |
| DT-46 | 46 min | 1 hr. 32 min. |

| FRECUENCIA DE MUESTREO |
| --- |
| 48 Khz | 20 Hz a 22 Khz |
| 44,1 Khz | 20 Hz a 20 Khz |
| 32 Khz | 20 Hz a 14,5 Khz |

NAGRA D:

2-4 Canales

Cabezas Rotatorias

| Carrete | Velocidad lineal mm/seg | Canales audio | Tiempo hr |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 pulg | 49,6 99,2 | 2 4 | 2 1 |
| 7 pulg | 49,6 99,2 | 2 4 | 4 2 |

Frecuencia de Muestreo:           32 Khz; 44,1 Khz y 48 Khz

Cuantificación:                         18 bits de forma estandar (puede aumentarse)

Respuesta de frecuencia:          20 Hz a 20 Khz

Relación Señal-Ruido:              > 100 dB

Distorsión:                                 < 0,05 %

Separación entre canales:          > 80 dB

# FORMATO ADAT

Cabezas Rotatorias

Multipista. 8 Canales. Se pueden sincronizar 16 grabadores (128 canales)

Cassettes SVHS

Frecuencia de muestreo variable:       de 40,4 Khz a 50,8 Khz

Cuantificación:                                   lineal 16 bits

Distorsión a 1 Khz:                            0,009%

Respuesta de frecuencia:                   20 Hz a 20 Khz +- 0,5 dB

CD:

Sistema óptico

Standar: 16 Bit 44.1 Khz

Respuesta de frecuencia:              20Hz a 20 Khz

Dinámica:                                     96 dB

Separación entre canales:             > 90 dB

Distorsión armónica:                   0,005%