SISTEMAS DE SONIDO CINEMATOGRÁFICOS Y HOGAREÑOS

MONO

Es el primer formato de sonido. Poco hay que decir respecto a este formato. Solo que el sonido proviene de un canal, y que la gran mayoría de películas actuales, llenas de efectos especiales, perderían el 50% de su encanto con este sistema.

STEREO

Es él, digamos, primer gran desarrollo en cuanto a sistemas de sonido. Se pasa del simple y monotono MONO (valga la redundancia), al espacial STEREO, en el que los sonidos comienzan a provenir desde distintos puntos.

Se podría considerar como un gran formato, si los posteriores no vendrían a demostrar que nuestros oidos aun son capaces de dejarse seducir por otros sitemas.

DOLBY SURROUND PRO-LOGIC

Con este formato se introdujo el sonido envolvente en los hogares.  Se trata de una evolución del sistema Dolby Stereo en el el cual se pasa a emplear 5 altavoces. En la parte anterior al espectador se colocan 3 altavoces, dos de los cuales vienen a ser los del canal stereo mas uno central para los dialogos. En la parte posterior se colocan dos altavoces uno a cada lado del espectador, los cuales reproducen principalmente los efectos sonoros especiales.

DOLBY DIGITAL (DD)

Mejora del sistema Dolby Surround Pro-Logic en el que se incorpora el stereo a los dos altavoces traseros. Así pues obtenemos 5 canales a los que hay que sumar otro mas que es el encargado de emitir las bajas frecuencias, de ahi que el Dolby Digital sea tambien conocido como Dolby Digital 5.1.

DTS

DTS (Digital Theather System), es el otro gran sistema de sonido actual. Junto con el Dolby Digital comparte el sistema de sonido de la mayoría de películas producidas actualmente.

Es un formato muy extendido en el cine convencional aunque no tanto en el "cine en casa" y aún menos en España donde apenas hay títulos editados en este formato. En EE.UU en cambio ocurre algo bien distinto, donde este formato empieza a coger gran fuerza.

La primera película en incorporar este sistema fue Parque Jurásico por lo que podemos decir que Steven Spielberg es uno de sus grandes defensores.

THX

El sistema recibe el nombre de Dolby Digital Surround EX para los cines, y el de THX Surround EX para el Home Cinema. Ningún decodificador doméstico que no sea THX puede ser Surround EX (aunque, evidentemente, teniendo un decodificador DD 5.1 se pueden conectar los dos altavoces surround a un decodificador ProLogic y obtener un 6.1).

Fuente: JVB Digital Codefree DVD and SDI modifications.

Que es ...? Audio - Glosario

Dolby Digital (AC3) (DD)

Dolby Digital es un modo de guardar sonido multicanal. En vez de Dolby Digital a veces la gente dice  AC-3, que no es lo correcto. AC-3, quiere decir Audio Codec 3, sólo quiere decir que el sonido está comprimido.

Dolby Digital no quiere decir que siempre sea sonido surround. Una pista en Dolby Digital puede tener de 1 a 6 canales de sonido. Cuando decimos 6 canales en realidad queremos decir 5 canales completos (todas las frecuencias) y un canal de graves (baja frecuencia). Este último como solamente recibe sonidos de baja frecuencia también se dice de 5.1 canales:

·         Dolby Digital 1.0: Sonido Normal Mono

·         Dolby Digital 2.0: Puede contener ambos: información en stereo y en Dolby Surround, los cuales se pueden transferir a 4 canales con un decoder Dolby Prologic. A menudo los DVD tienen pistas en este formato como segundo o tercer idioma ya que ocupan menos espa que una pista en Dolby Digital 5.1.

·         Dolby Digital 3.0: Usado raras veces. Solo se utiliza el derecho, izquierdo y central.

·         Dolby Digital 4.0 of 4.1: Izquierdo, derecho, izquierdo surround y derecho surround, con o sin canal para subwoofer.pero sin central. Otra posibilidad de DD 4.0: izquierdo, centro, derecho y surround(trasero) en mono.

·         Dolby Digital 5.0 of 5.1: Cinco canales al completo (Izquierdo, central, derecho, izquierdo surround y derecho surround), con o sin canal para subwoofer. Dolby 5.1 es el sistema mas común en los DVD..

Dolby Digital Surround EX

La última novedad en la familia Dolby es el Surround EX. Es como el Dolby Digital 5.1 pero añadiendo un canal central entre los dos traseros. Este tercer canal se tiene que añadir (como el Dolby Surround) entre los dos canales traseros por un cambio de fase. Para escuchar ese tercer canal de forma apropiada es necesario un decoder de Surround EX. Cuando una película con Surround EX es reproducida en un sistema de Dolby Digital 5.1, sólo se conseguirá sonido en los 5.1 canales..

Dolby Stereo

Nombre oficial del Dolby Surround, que fue y se sigue utilizando en los cines. Dolby Stereo produce a partir de dos canales stereo uno tercero surround por medio de un cambio de fase del sonido..

Dolby Surround

Es lo mismo que el Dolby Stereo, pero el nombre de Dolby Surround se utiliza mas en medios no profesionales. Como el Dolby Stereo, el Dolby Surround tiene tres canales: izquierdo, derecho y surround.

Dolby Surround ProLogic

La añadidura del ProLogic solo es referida al decodificador, el cual transfiere el sonido desde los canales stereo a uno multicanal. Un decodificador Dolby ProLogic puede descodificar un Dolby Surround sin  problemas. El símbolo de Dolby ProLogic se puede poner en las máquinas  pero no en las películas ya que el ProLogic depende del equipo que produce el sonido.

La diferencia entre un descodificador Dolby Surround y otro de Dolby  Surround ProLogic es que  aún siendo equivalentes el segundo puede crear  un canal central adicional que en realidad no existe.       Analizando los sonidos que aparecen en los canales izquierdo y derecho el descodificador de ProLogic sabe que sonidos van al centro. Debido a que el canal central no existe oficialmente, esto puede funcionar en muchas fuentes de sonido estéreo que no fueron codificadas en Dolby Surround.

Si  reproduce una fuente de sonido mono (ambos canales a la vez) por un  descodificador de ProLogic solamente escuchará sonidos por el canal  central.

Dolby Laboratories

Compañía Americana que es conocida por sus avances en las técnicas de reducción ruido. Mas tarde sería conocida por sus sistemas de cine con sonido multicanal.

DTS

DTS quiere decir Digital Theatre Systems, y básicamente es lo mismo que un  Dolby Digital. También se utilizan 5.1 canales pero la compresión del  sonido es menos drástica. El Dolby Digital puede llegar a comprimir hasta 4 veces más que el sistema de DTS. Al ser menor la compresión en el DTS  aumenta la dinámica y mejora la calidad sonora.

DTS ES

Es el equivalente al Dolby Digital Surround EX. La señal DTS ES contiene  un canal central trasero. Este canal está integrado por lo tanto dentro de los dos canales existentes.

DTS ES 6.1

Una nueva norma en el DTS en el que indica que se están utilizando 6  canales independientes. Este sistema es superior al DTS ES ya que el nuevo canal no se añade de forma artificial sino que es realmente creado. Por eso se llama DTS ES 6.1.

THX

Es la abreviación de Tomlinson Holman eXperiment. THX no es un sistema de  sonido como el Dolby Digital, DTS o el SDDS. Es una marca registrada que quiere simbolizar un alto grado de calidad en imagen y sonido.

SDDS

Es la abreviación de Sony Digital Dynamic Surround. Es la  ‘alternativa’  al Dolby Digital y DTS. SDDS puede contener hasta 7.1 canales de alta calidad como máximo. Sony no tiene intención de momento de introducirlo en el mercado domestico.

SACD

Super Audio CD. Es un nuevo tipo de transmisión de sonido, por tamaño es similar al CD tradicional. El SACD es un sistema de 1-bit con un frecuencia de muestreo muy alta alcanzando frecuencias de hasta 100.000 Hz.

Split Surround

Es un sonido Surround donde los dos canales traseros llevan información  por separado.

Stereo

Se refiere al audio que proviene de dos canales, el izquierdo y el derecho.

MPEG2 audio

El MPEG2 audio (MPEG2 Multi Channel) es como el Dolby Digital o el  DTS  5.1. El MPEG2  era el standard para el sonido en los DVD en Europa, pero actualmente casi no se encuentra.

PCM

Abreviación de Pulse Code Modulation, una técnica para codificar la señal de audio. Entre otros es utilizado en los CD.

Salida Optica por Toslink

Es un conector de tipo óptico que se utiliza para conectar un reproductor  de DVD a un amplificador por medio de un cable de fibra óptica. Esta  conexión sólo se utiliza para el transporte del sonido de forma digital.  La mayor ventaja de este sistema es que ambas máquinas no están conectadas eléctricamente, por lo que no existen interferencias de tipo tierra como el “zumbido”.     Por esta conexión digital pueden enviarse señales digitales como PCM, Dolby Digital, DTS o MPEG2.

Toslink

Cable óptico/conector utilizado para enviar señales de audio ópticamente  (por medio de la luz).

Coaxial

Coaxial quiere decir que el cable que se utiliza para el envío de  información es de tipo eléctrico con una señal interna y una protección en  forma de malla externa. Es similar a la óptica y transporta el mismo tipo de señal digital. No es recomendable el uso de un cable de audio normal ya que no es coaxial. Se debe utilizar del llamado de 75 Ohm.

LFE

LFE es la abreviación de Low Frequency Effect y trabaja en especial en los bajos tonos. Ya que este canal sólo lleva señal de baja frecuencia, es llamado como canal núm. 1. Un Dolby Digital 5.1 tiene los 5 canales habituales y un “1” canal para subwoofer.

Bit rate

El ratio de bits nos dice cuantos bits por segundo se están utilizando en el audio o vídeo. Cuanto más bajo sea el ratio, mas señal de vídeo y audio entrarán dentro de un disco en perjuicio de la calidad. En los DVD el bit  rate varía entre los 3 y los 10 Megabits por segundos. Con el tiempo las técnicas de codificación en  MPEG2 han ido mejorando. El resultado es que las imágenes se pueden comprimir mas sin perder la calidad. Actualmente ya se producen vídeos de gran calidad con un Bit Rate

muy bajo.

Fuente:   © 1998 - 2003, JVB Digital.

En el Cine (Fuente: Albert Bonet 2002-2003 c.)
En las películas cinematográficas, los datos del Dolby Digital vienen integrados directamente en la cinta. Se encuentran en el lateral izquierdo del filme (mirando hacia pantalla), concretamente impresas en los espacios que hay entre los orificios por donde el proyector arrastra la cinta (hay 4 agujeros por fotograma en cinta de 35 mm). La representación impresa de los datos del Dolby Digital son píxels negros y transparentes, y en el centro de cada cuadro hay el logotipo de la doble-D (que no contiene datos). Para leer estos datos digitales el proyector tiene que estar equipado con un LED (diodo emisor de luz), con una vida útil de unas 10.000 horas, que pasa por los bloques y proyecta la imagen en un dispositivo fotosensible que la capta y analiza, convirtiéndola en señal eléctrica binaria, que se envía al decodificador Dolby Digital para transformarla en sonido multicanal y amplificarla.
Para que el lector pueda interpretar bien los datos la superficie de la cinta tiene que estar limpia, ya que cualquier partícula ajena a la cinta puede causar errores de lectura. Para asegurar la correcta lectura cada bloque se escanea tres veces, y el sistema escoge la imagen más limpia. El tiempo también deteriora la cinta, y por tanto cada vez se producen más errores de lectura durante la proyección; de hecho es muy probable que se produzcan errores de lectura, pero el decodificador ya está preparado:
La señal contiene un 50% de datos redundantes como sistema de seguridad. Además, cuando el decodificador se encuentra con uno, dos o hasta tres bloques de datos contiguos ilegibles, se repite en lugar de éstos, el último bloque decodificado correctamente. El oído humano no nota esta repetición (correspondiente a 1/96 parte de segundo por bloque), pero sí notaría un corte sin sonido. Pero cuando el número de bloques contiguos erróneos es igual o superior a cuatro, el sistema cambia automáticamente a la pista analógica Dolby SR, siempre integrada en la cinta. Si los siguientes bloques siguen siendo ilegibles el sistema pasa a Long Revert Mode (Modo de Reversión Larga), y continua reproduciendo la pista analógica durante 30 segundos más antes de volver a intentar decodificar la digital. Así que en un cine Dolby Digital se están leyendo constantemente ambas pistas, la digital y la analógica, por si falla.
El momento del cambio de digital a analógico se puede identificar fácilmente, ya que normalmente suena un fuerte estallido agudo, o hay un cambio brusco en el volumen de sonido y su calidad; todo esto debido al cambio de programa en el proceso digital del decodificador; pero con este sistema de seguridad la sala nunca se queda sin sonido. Además, en el hipotético caso de fallo en el proceso del SR, se puede pasar a pista Dolby A-Type, también presente en todos los procesadores, o a Mono como ultimísima alternativa.

Otro sistema de seguridad de que están dotados los procesadores cinematográficos Dolby es el sistema de Bypass. Si la corriente principal falla, el sistema pasa a Bypass Mode, o si se produce un error interno en la circuitería que pudiera poner en peligro la señal de salida. Este sistema permite seguir decodificando los datos, pero en vez de amplificar y enviar los 6 canales a sus altavoces correspondientes , solo utiliza una tarjeta amplificadora, mandando los 6 canales de audio a los altavoces de pantalla, resultando en una señal monoaural. El sistema es automático, pero también se puede activar manualmente en caso de que, por ejemplo, un altavoz imprescindible falle.

Los decodificadores cinematográficos Dolby son evolucionables, es decir, si en algún momento hay algún aspecto de las pistas que cambia, para adaptar a los decodificadores se incluye el software en el principio de la cinta que requiere esos cambios, desde donde se cargará y actualizará. De esta manera el firmware del procesador se actualiza automáticamente sin necesidad de asistencia técnica.